## Slide 1
2020 자율주행 교육
WeGo 위고 주식회사

## Slide 2
목차
Linux 자동 실행

## Slide 3
01
Linux 자동실행

## Slide 4
01.
Linux 자동 실행
Linux 부팅 과정  부트로더의 OS로드, 커널 로드
커널로드까지 완료 후, Process ID가 1인 Init Process가 실행
기존의 리눅스의 경우, Init 시스템을 통해 프로세스를 실행
최근의 경우, Init 대신 Systemd라는 init 시스템을 기본 init 시스템으로 사용

## Slide 5
01.
Linux 자동 실행
ps –ef 명령어를 통해, Process의 ID와 Process ID가 1인 init 프로세스를 확인 가능
기존 init 시스템의 경우, 부팅 시 병렬 처리를 지원하지 않는 단점이 있음
CPU 발전으로 인해, 멀티 코어 CPU가 일반화 되었지만, init 시스템의 경우, 업데이트가 되지않아서 활용을 하지 못하는 문제가 있었음
이를 개선한 것이 systemd

## Slide 6
01.
Linux 자동 실행
Systemd의 경우, 시스템 구조를 개선
간단한 부팅 프로세스로 변경
부팅 시 병렬 처리를 지원

## Slide 7
01.
Linux 자동 실행
ex) Linux 부팅 시, ROS 특정 launch file 실행
cd /etc/system/system/
sudo vim ros_init.service 형태로 실행할 프로그램의 스크립트 작성
최종 프로그램의 확장자는 .service 형태가 되어야함

## Slide 8
01.
Linux 자동 실행
ex) Linux 부팅 시, ROS 특정 launch file 실행
# /etc/system/system/ros_init.service
[Unit]
Description=Ros Init Daemon
[Service]
Type=simple
ExecStart=/home/wego/ros_init.sh # 실행 할 스크립트의 경로
[Install]
WantedBy=multi-user.target

## Slide 9
01.
Linux 자동 실행
ex) Linux 부팅 시, ROS 특정 launch file 실행
.service 파일의 구조
[Unit]
Description  서비스 상태 확인 시 서비스 설명 란에 출력
Requires=*.service  이 서비스를 실행하기 위한 서비스 의존성
Before=*.service  이 서비스를 실행 후에 실행 해야 할 서비스
After=*.service  이 서비스를 실행 전에 실행 해야 할 서비스

## Slide 10
01.
Linux 자동 실행
ex) Linux 부팅 시, ROS 특정 launch file 실행
.service 파일의 구조
[Service]
Type  simple, forking, oneshot, notify, dbus, idle 등 프로그램의 타입을 명시
ExecStart  부팅 시 실행할 스크립트의 경로

## Slide 11
01.
Linux 자동 실행
ex) Linux 부팅 시, ROS 특정 launch file 실행
이 후, ExecStart의 경로의 파일 생성 필요
vim /home/wego/ros_init.sh 로 파일 생성

## Slide 12
01.
Linux 자동 실행
ex) Linux 부팅 시, ROS 특정 launch file 실행
#! /bin/bash
source /opt/ros/melodic/setup.bash
source home/wego/catkin_ws/devel/setup.bash
export ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311
export ROS_HOSTNAME = localhost
sleep 3
roslaunch racecar teleop.launch

## Slide 13
01.
Linux 자동 실행
ex) Linux 부팅 시, ROS 특정 launch file 실행
이 후, Systemd에 service 등록
systemctl daemon-reload
systemctl enable ros_init.service (자동 실행 등록)
systemctl start ros_init.service (서비스 실행)

## Slide 14
01.
Linux 자동 실행
ex) Linux 부팅 시, ROS 특정 launch file 실행
systemctl status service_name.service  서비스 실행 상태 확인
systemctl start service_name.service  서비스 실행
systemctl restart serivce_name.service  서비스 재실행
systemctl stop serivce_name.service  서비스 정지
systemctl enable serivce_name.service  부팅 시 서비스 자동 실행 등록
systemctl disable serivce_name.service  부팅 시 서비스 자동 실행 등록 취소
systemctl list-units –type=service  실행 중인 서비스 목록 확인

## Slide 15
01.
Linux 자동 실행
ex) Linux 부팅 시, ROS 특정 launch file 실행
systemctl list-units –type=service  실행 중인 서비스 목록 확인
위 명령어를 통해, 실행 상태 및 오류 발생 여부 파악
systemctl status service_name.service  서비스 상태 파악
위 명령어를 통해, 실행 상태 및 오류 발생 시 원인 파악 가능