## Slide 1
2020 자율주행 교육
WeGo 위고 주식회사

## Slide 2
목차
Yolo with Simulator

## Slide 3
01
Yolo with Simulator

## Slide 4
01.
Yolo with Simulator
Darknet_ros와 Simulator의 연동을 통해, Simulator의 영상에 Yolo 알고리즘 적용
rosbridge를 통해, Simulator와 ROS를 연동
Rviz를 통해, Simulator의 영상이 제대로 출력이 되는 지 확인
기존의 Simulator에서 나오는 영상의 경우, sensor_msgs/CompressedImage 형식이고, Darknet_ros에서 사용하는 영상의 경우 sensor_msgs/Image 타입이므로, 두 형태 사이의 변환이 필요
rosrun image_transport republish compressed in:=image_jpeg raw out:=image_jpeg
위의 명령어를 통해, CompressedImage를 Image형태로 변환
Rviz를 통해, 변환된 영상이 제대로 출력되는지 확인

## Slide 5
01.
Yolo with Simulator
Darknet_ros와 Simulator의 연동을 통해, Simulator의 영상에 Yolo 알고리즘 적용
7. 이 후, rosed darknet_ros darknet_ros.launch를 이용하여, launch파일의 입력되는 Topic의 이름을 수정(6번 라인의 defaults=“/image_jpeg 으로 수정)
8. roslaunch darknet_ros darknet_ros.launch 를 이용하여, launch 파일 실행
9. ros.yaml 파일을 수정하지 않았을 시, YOLO V3 이름의 결과 출력
10. 신호등 or 다른 장애물의 위치로 이동하여, 정상적으로 되는지 확인