## Slide 1
2020 자율주행 교육
WeGo 위고 주식회사

## Slide 2
목차
Yolo ROS

## Slide 3
01
Yolo ROS

## Slide 4
01.
Yolo ROS
Yolo와 ROS의 접목
https://github.com/leggedrobotics/darknet_ros
cd catkin_workspace/src
git clone https://github.com/leggedrobotics/darknet_ros
cd ..
catkin_make –DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
자동적으로 CUDA 설치 여부 및 OpenCV 확인 후, 맞춰서 Make 진행

## Slide 5
Training된 Weight파일 다운로드
cd catkin_workspace/src/darknet_ros/darknet_ros/yolo_network_config/weights/
wget https://pjreddie.com/media/files/yolov2.weights
wget https://pjreddie.com/media/files/yolov2-tiny.weights
Catkin_make 진행 시, 위의 Weight파일이 없을 경우, 자동적으로 Weight파일 다운로드 진행
이 후, roslaunch usb-cam usb-cam-test.launch (카메라 실행)
Roslaunch darknet_ros darknet_ros.launch 실행
01.
Yolo ROS

## Slide 6
내부 구조 확인
Darknet = 기존의 Darknet 소스코드가 있는 폴더
Darknet_ros = catkin_make해서 사용할 darknet 관련 ros 파일이 있는 폴더
Darknet_ros_msgs = darknet_ros에서 사용할 Topic 및 Action 메시지가 있는 폴더
01.
Yolo ROS

## Slide 7
Darknet_ros 폴더 내부 구조 확인
Config = ros node 실행 시, 사용하는 Weight 및 cfg파일 정보와 ros node 정보가 있는 폴더
Launch = roslaunch 파일이 모여있는 폴더
yolo_network_config = darknet_ros에서 사용할 cfg 파일 및 weight 파일이 모여있는 폴더
01.
Yolo ROS

## Slide 8
특별히, CMakeLists.txt 파일과 package.xml 파일을 수정할 필요는 없음
사용 시에 수정할 파일은 launc폴더의 darknet_ros.launch 파일과 config 폴더의 ros.yaml 및 기타 weight에 관련된 yaml 파일을 수정하여 사용
01.
Yolo ROS

## Slide 9
darknet_ros.launch 파일 살펴보기
01.
Yolo ROS

## Slide 10
사용 시에, Yolo 알고리즘을 적용할 Topic의 이름을 6번 라인의 수정을 통해 사용
01.
Yolo ROS

## Slide 11
14번 라인의 수정을 통해, 사용할 weight와 cfg 파일의 수정이 가능
01.
Yolo ROS

## Slide 12
ros.yaml 파일 살펴보기
01.
Yolo ROS

## Slide 13
특별한 수정은 없고, 맨 아래의 image_view의 값을 조정을 통해, 출력을 조정 가능
enable_opencv값의 수정을 통해, 출력 창을 통해 결과 확인(true) or rviz를 통해 subscrib하여 결과 확인 가능(false)
enable_console_outpu값의 수정을 통해, 결과를 Terminal 창에 출력할지 여부를 선택 가능
01.
Yolo ROS

## Slide 14
yolov2-tiny.yaml 파일 살펴보기
01.
Yolo ROS

## Slide 15
사용할 cfg 파일과 해당하는 weights 파일을 입력하여 사용 가능하며
검출 시, 최종적으로 출력될 물체의 최소 Probability를 threshold-value의 수정을 통해 수정 가능(Default는 30% 이상이면 출력)
01.
Yolo ROS